## Slide 1: SSGR
Vereinslaser
aufriggen

## Slide 2: SSGR- Lager auf Dachboden
3 Vereins-Laser:
Segel: 2 x 4.7 er; 2 x Radial 5.7 (gezackte Nähte) & 3 x Standard 7.0
Verklicker;
Schoten (5-teilig): Großschot, Unterliek, Baumniederholer, Cunningham, Bändsel
Reparatur: wenn es geht selbst, sonst Bescheid sagen

## Slide 3: Aufriggen
4 Teile:
Baum (Rollen und Klemme)
Mastoberteil = Längste Teil (bei allen gleich, egal welches Segel),
Mastunterteil (nur bei 4.7 er gekrümmt!, weil kürzer!!)
!!!Stöpsel hinten & Lenzstöpsel kontrollieren!!!

## Slide 4: Kontrolle
Mast
Baum
Schwert
Ruder & Pinne
Schoten
Verklicker

## Slide 5: Mast
Mastunter- u. oberteil zusammenstecken:
! Roter Pfeil: muss zur Niete zeigen;
muss mit dem Lümmelbeschlag eine Linie bilden;
muss gleiche Krümmung haben;

## Slide 6: Großsegel
Großsegel (gerollt bzw. gefaltet) ausbreiten,
Kante der Segelnaht in einer Flucht mit Lümmelbeschlag zuerst auf Mast aufziehen,
anschließend die Segellatten (2 Lange, 1 Kurze = oben);

## Slide 7: Verklicker
Verklicker für oben unter Lasche am Mast stecken – wird automatisch beim Spannen des Segels mit angezogen;
oder Verklicker unterhalb von Baum befestigen - (Tipp: bessere Sicht; bei Regatten umgedreht befestigen, damit Großschot eines anderen Lasers nicht mit dem Verklicker kollidieren kann)

## Slide 8: Mast aufstellen
Mast zunächst aufstellen: eine Hand unten, die Andere soweit wie möglich oben;
dann abstellen, umgreifen, tragen bzw. einsetzen;

## Slide 9: Boot ausrichten
Boot in den Wind drehen

## Slide 10: Baumniederholer
Baumniederholer entwirren = muss leicht laufen!!!
drehbare Schäkel;

## Slide 11: Baumniederholer
Federring rausmachen und mit Splint am Mastfuß befestigen (kleines Loch);

## Slide 12: Baumniederholer
Federring rausmachen und mit Splint die Rolle am Mastfuß befestigen

## Slide 13: Baumniederholer
Baumniederholer– kleines Loch oben

## Slide 14: Baumniederholer
Mit Splint festmachen und Federring sichern;

## Slide 15: Baumniederholer
kleines Loch oben;

## Slide 16: Baum / Lümmel
Baum und den Lümmel zusammen stecken;

## Slide 17: Baumniederholer
Rolle des Baumniederholers am Baum einhängen
!! Lümmel kann so noch aus dem Baum rutschen!!

## Slide 18: Schothorn
Schothorn mit kleinem Bändsel!! 2 x ziemlich eng rumwickeln(wenn zu locker stimmt der TRIMM nicht mehr)
Gummi zum besseren Zurückgleiten mit einbinden
am Schluss mit einem Kreuzknoten befestigen;
(Tipp: Baum auf Schulter lehnen, dann kann er vorne am Lümmel nicht mehr rausfallen - anschließend Baumniederholer zur Sicherung etwas anziehen);

## Slide 19: Unterliek
Unterliek = 2 Kauschen; 1 Langes und 1 Kurzes Ende
1. kurzes Ende am Baum von vorne nach hinten durch Klemme einfädeln,

## Slide 20: Unterliek – kurzes Ende
2. dann am Baumende durch

## Slide 21: Unterliek – kurzes Ende
3. zurück durchs Schothorn;

## Slide 22: Unterliek – kurzes Ende
4. nochmal am Ende durchfädeln

## Slide 23: Unterliek – kurzes Ende
5. anschließend am Baumende mit Palstek befestigen;

## Slide 24: Unterliek – langes Ende
Jetzt das lange Ende einmal von Steuerbord nach Backbord vorne um den Mast herum führen;

## Slide 25: Unterliek – langes Ende
2. durch Kausch an Klemme fädeln

## Slide 26: Unterliek – langes Ende
insgesamt 2 x durchfädeln;

## Slide 27: Unterliek – langes Ende
3. durch die vordere Kausch fädeln (Übersetzung vorne);
am Schluss spannen, nach hinten ziehen;
Klemme mit einem Ruck lösen;
(auf der Kreuz dicht; Vorwind fieren)

## Slide 28: Radial
5.7;
gezackte Nähte

## Slide 29: Radial
Segel Nr. 6

## Slide 30: Cunningham
Cunningham hat 3 Ösen;
2 nahe beieinander = oben = locker;

## Slide 31: Cunningham
durch Hals bis zum Ende auf einer Seite ziehen - läuft innerhalb Unterliek;
unten ½ Schlag auf den Beschlag des Baumniederholers (zum Fixieren);

## Slide 32: Cunningham
durch obere Öse und unten durch;
oben durch und wieder unten durch Mastsicherung (vor Mastfuß);
dann durch die 2. Klemme belegen und mit Palstek sichern.
(siehe übernächstes Bild)

## Slide 33: Cunningham
! Bei viel Wind zuerst Cunningham runterziehen,
erst dann das Unterliek spannen;
(Standard bei wenig Wind garnicht anziehen;
Radial bei wenig Wind a bissle anziehen)

## Slide 34: Cunningham
unten von vorne nach hinten durch Mastsicherung am Mastfuß durchfädeln;

## Slide 35: Cunningham
dann zweitens durch die Klemme fädeln, belegen
dann mit einen Palstek sichern.

## Slide 36: Schwert
Dicke Seite und Loch für Schwertsicherung zeigen nach vorne ,
dünne Seite und Boppel zeigen zu mir hin;

## Slide 37: Schwert
vorne ins Boot legen;
Gummi mit Brommelhaken schließen

## Slide 38: Schwert
Schwertsicherung (langes Ende ) vorne durchfädeln und Brommelhaken miteinander verhaken/schließen;
!! Beim Anlegen: Gummi herziehen, Haken lösen, vorne ausfädeln, Schwert leicht hochziehen;

## Slide 39: Schwert
Schwert schon mal reinstecken
Schwarze Boppel: zum leichteren rein-/rausholen

## Slide 40: Ruder
am Bootsende zwei Beschläge einhaken;

## Slide 41: Ruder
Klemme sichert das Ruder beim Kentern;

## Slide 42: Ruder / Pinne
Pinne in den oberen Teil am Ruder so weit reinstecken, dass Löcher übereinander passen;
!!Pinne unter dem Traveler (gelb) durchführen!!!
(Großschot muss gut rüber laufen können!!)

## Slide 43: Ruder / Pinne
und mit Stift (durch 2 Löcher) sichern!

## Slide 44: Ruder / Pinne
Stift zur Sicherung;

## Slide 45: Ruder / Pinne
Ruderblattniederholer in Klemme befestigen und mit
½ Schlag belegen/sichern, wenn im Wasser;

## Slide 46: Traveler
Traveler muss leicht über die Pinne laufen können;

## Slide 47: Traveler
Metall auf Pinne dient als Schutz, wenn der Traveler immer über diese läuft;

## Slide 48: Pinnenausleger
Traveler anziehen;
Pinnenausleger darüber;

## Slide 49: Großschot
Inspekionsluke kontrollieren;
Lenzstöpsel sowie hinteren Stöpsel kontrollieren;
Großschot an einem Ende mit einem Palstek an den Bändseln der Ausreitgurte anbinden; das andere Ende durch die Rolle fädeln; (so rum einfädeln, dass es beim Dichtholen leicht und beim Fieren schwer geht (knarrt));

## Slide 50: Großschot
!!! Großschot erst dann einfädeln, wenn ich bereits segelfertig angezogen und bereit zum Ablegen an der Slipanlage/Steg stehe!!!!
Blauer Ausreitgurt: immer einen Fuß darunter!!
Grauen Kanten: an denen kann man sich nach dem Ausreiten wieder reinziehen;

## Slide 51: Großschot
anschließend durch die Rolle am Baum fädeln (von vorne nach hinten)

## Slide 52: Großschot
durch die kleine Halterung/Öse;

## Slide 53: Großschot
und hinten durch die Rolle (große Rolle!) fädeln;

## Slide 54: Großschot
dann durch den Traveler;

## Slide 55: Großschot
Traveler - Rolle

## Slide 56: Großschot
zurück durch die Rolle am Baumende (dieses Mal durch die untere Öffnung unter der Rolle);
anschließend mit 8er sichern;
!!Großschot weder belegt noch mit Knoten abstellen!! Immer lösen bzw. ausfädeln!!!

## Slide 57: Großschot
Zum Schleppen Großschot komplett ausfädeln und am besten mit Palstek vorne am Mastfuß befestigen;
(Gefahr zu Kentern am geringsten, da Last genau mittig gezogen wird);

## Slide 58: Großschot
Großschot dient so als Schleppleine –
!! ohne Knoten sorgfältig aufschießen!!!
ggfs. weiteres Boot im Schleppverband vorne im Palstek einhängen!!!

## Slide 59: Anlegen
Schwertsicherung (Gummis) lösen;
Großschot 8er Knoten in der Rolle hinten am Baum lösen;
Ruderniederholer lösen;
Schwert rausziehen;
Ruder jetzt raufziehen bzw. geht hoch;